NUOVO CAMPUS UNIVERSITARIO CON CAPPELLA

Il progetto dell’edificio per i dormitori della John Felice Rome Center-Loyola University Chicago è stato concepito come ampliamento dell’esistente struttura in modo tale che il complesso si armonizzi con il contesto, con l’ambiente naturale ed esprima coerentemente tutti i concetti che stanno alla base di una struttura universitaria tipo “college”. L’approccio progettuale si pone in un rapporto di continuità linguistica ed architettonica con il preesistente fabbricato al fine di creare con esso un legame armonioso ed estetico. L’intento che si esplicita attraverso lo schema compositivo adottato è di definire uno spazio all’aperto raccolto interno all’istituto e di definire il disegno del giardino come elemento di unione con quello esistente, permettendo, comunque, un collegamento con il parco retrostante. Il concept del progetto si basa sull’aggregazione di volumi, ad ognuno dei quali è assegnata una specifica funzione (dormitori-collegamenti verticali-hall-cappella). La hall, caratterizzata da una rotazione dettata da esigenze funzionali e dalla conformazione del luogo, si distacca dal volume dei dormitori, rimanendo comunque ad esso unita fisicamente attraverso il corpo che ospita i collegamenti verticali, vera e propria cerniera tra i due blocchi. Tale corpo diventa un elemento caratterizzante l’intero progetto che, attraverso l’utilizzo della facciata vetrata, si pone come un elemento di trasparenza al fine di lasciare più libera possibile la visuale panoramica. La cappella è caratterizzata da uno studio attento della luce che penetra all’interno, in maniera indiretta grazie alla presenza del setto contrapposto alla vetrata dietro l’altare, e in maniera diretta, attraverso il lucernario collocato sopra l’altare e i tagli vetrati. Il rivestimento esterno dell’intero progetto è realizzato con listelli di laterizio di tradizione romana, la maggior parte realizzati a mano. Le scelte tecniche adottate sono calibrate sui criteri della linearità e della semplicità costruttiva. Ciascuna di esse, naturalmente, è stata misurata sulle istanze funzionali e spaziali delle rispettive parti del complesso cui si riferiscono. Particolare attenzione è stata riposta nel trattamento degli spazi verdi che, di fatto, si configurano come “materiale” di questa architettura favorendone un inserimento armonico nel paesaggio. È stato utilizzato il sistema Xlam che rappresenta l’innovazione tecnologica nel campo della costruzione di edifici in legno. L’elevata versatilità di questo sistema permette di progettare le più diverse soluzioni architettoniche e di realizzare strutture in legno fuori dal comune. La robustezza e flessibilità dei pannelli Xlam e delle tecniche costruttive in cui vengono impiegati permettono una straordinaria rapidità di realizzazione garantendo nello stesso tempo un’elevata resistenza al fuoco e un ottimo isolamento termico e acustico. Per le finiture sono stati scelti materiali locali, come il travertino e il mattone.